## Slide 1
Willkommen · Abschlusspräsentation
Entwicklung einer automatisierten Produktions-, Montage- und Lagerverwaltungsanlage
RFID-gestützte Produktverfolgung · TIA Portal V20 · Factory I/O
Name: Dereje Hailemariam Weiterbildung: Abschlussprojekt Automatisierungstechnik, Berlin Datum: 19. September 2026 Dauer: 15 Minuten
Notes: ~40 s: Begrüßung, Name, Weiterbildung, Datum, Projekttitel. Nicht in Technik gehen.

## Slide 2
Inhaltsverzeichnis
15 Minuten · 18 Folien
• 1. Projektziel
• 2. Projektbeschreibung
• 3. Soll–Ist-Vergleich
• 4. Projektumfang
• 5. Kosten
• 6. Wirtschaftlichkeit
• 7. Zeit
• 8. Herausforderungen und Lösungen
• 9. Projektdurchführung
• – Anlage und Linien
• – RFID und Hochregal
• – Software und HMI
• 10. Ausblick / Erweiterungen
• 11. Fazit — was ich gelernt habe
• 12. Ende / Fragen
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
2 / 18
Notes: ~30 s: Gliederung vorlesen. Danach strikt dieser Reihenfolge folgen.

## Slide 3
Projektziel
Was am Ende funktionieren soll
• Eine durchgängige Fertigungs- und Lagerlinie in TIA Portal und Factory I/O
• Zwei Materiallinien: Metall (A) und Kunststoff (B), jeweils Base und Deckel
• RFID-Verfolgung: Artikel, Material, Typ, Code vom Band bis ins Fach
• Montage (2-axis P&P), Palettierung, automatische Ein- und Auslagerung
• Eine SPS (CPU 1518F), ein HMI (TP2200), Manual und Automatik
• 54 Lagerfächer adressierbar, Zustände speicherbar, modular erweiterbar
• Dokumentiert: Lastenheft, Pflichtenheft, SCL, Tag-Listen
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
3 / 18
Notes: ~1 min: Ziel ist die Verbindung der Teilprozesse, nicht eine einzelne Station.

## Slide 4
Projektbeschreibung
Simulierte Factory, eine Steuerung
Anlage
Factory I/O: Roh, CNC, Bänder, Vision, 2-axis / 3-axis Pick & Place, Palettierer, zwei Hochregale à 54 Fächer
Steuerung
TIA Portal V20 CPU 1518F-4 PN/DP (Failsafe) OB1: 29 Netzwerke, SCL + FUP
Identifikation
Vision erkennt Farbe/Typ RFID schreibt den Tag an der Palette Gate: ohne gültigen Tag kein Auto-Einlagern
Lager
W1 Kunststoff Zone 5B NW 29 W2 Metall Zone 5A NW 28 getrennte DBs, Merker, Kräne
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
4 / 18
Notes: ~1 min: Kurz das System. Details in der Durchführung.

## Slide 5
Soll–Ist-Vergleich
Freigabe versus heutiger Stand
Thema | Soll (Freigabe) | Ist (heute)
Linienfluss | Roh → Bearbeitung → Montage → Palette → Lager | Kunststoff E2E; Metall bis W2-SCL/FIO
RFID | Tag mit Artikel/Material/Typ | 4B Write + 4A Write; W2 ohne Reader 0
Lager 54 Fächer | Ein-/Auslagern, Suche, HMI | W1 live; W2 SCL; OPC UA Gitter live
HMI ein TP | Manual, Auto, Meldungen, Regal | Tags da; Simulation nur PLCSIM; Events offen
Doku / Test | Lasten-/Pflichtenheft, Test in FIO | v1.6 / v1.3, Repo, Web OPC UA 192.168.0.1
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
5 / 18
Notes: ~1 min: Ehrlich. Soll ist die Freigabe. Ist: Kunststoff Nachweis, Metall Spiegel, OPC UA live, HMI/CE offen.

## Slide 6
Projektumfang
Maschinengrenzen
Gehört dazu
Zonen 1A/1B bis 5A/5B SPS, HMI, Factory I/O, Sicherheitskonzept RFID, Vision, P&P, Palettierer, zwei Hochregale Lagerverwaltung Online (Suche + OPC UA live) Lastenheft, Pflichtenheft, SCL-Repo
Gehört nicht dazu
Wasserverbrauch / Wasserwirtschaft ERP-Anbindung externe Energie, Stapler, Personal Live-Sync Web-DB ↔ SPS-Lager-DB volle CE-Akte (später)
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
6 / 18
Notes: ~50 s: Scope klar abgrenzen. Wasser und ERP bewusst draußen.

## Slide 7
Kosten
Schulungsprojekt: kein Capex für Mechanik — Aufwand = Zeit + vorhandene Lizenzen
Position | Ansatz | Bewertung
Mechanik / Schaltschrank | 0 EUR — Simulation Factory I/O | keine Beschaffung
SPS / HMI Hardware | Labor (1518F, TP2200) | Kurs / Schule, 0 EUR extra
Software | TIA V20, Factory I/O | Schulungslizenz, im Kurs
Arbeitszeit | ca. 10 Wochen, ~250 h | Steuerung, Test, Doku
Zeitäquivalent* | 250 h × 45 EUR/h | ca. 11.250 EUR intern
*Interner Verrechnungssatz nur zur Einordnung (Annahme). Keine Rechnung an einen Kunden. Zusatzkosten über den Kurs hinaus: praktisch 0 EUR. Der Engpass war Kalenderzeit, nicht Geld.
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
7 / 18
Notes: ~1 min: Klar sagen: keine Fabrik gebaut. 250 Stunden und 45 Euro sind Annahmen zum Einordnen. Kostenstelle ist die Weiterbildung, nicht ein Auftrag.

## Slide 8
Wirtschaftlichkeit
Beispielrechnung für ein fiktives Unternehmen — Annahmen, keine echten Firmendaten
Annahme | Ohne RFID / Inseln | Mit dieser Lösung
Verwechslung Palette | 1 Fall / Tag | 0,1 Fall / Tag (Gate + Tag)
Nacharbeit je Fall | 80 EUR | 80 EUR
200 Arbeitstage / Jahr | 16.000 EUR Schaden | 1.600 EUR Rest
Nutzen pro Jahr | — | ca. 14.400 EUR vermieden
Interner Projektaufwand | — | ca. 11.250 EUR (250 h)
Fazit der Rechnung: Amortisation unter einem Jahr — nur unter diesen Annahmen. Qualitativ (Freigabe): weniger Mischfehler Metall/Kunststoff, Übersicht Roh/Fertig, kürzere Durchlaufzeit, Nachverfolgbarkeit, digitales Abbild vor einem teuren Hallenumbau. Simulation spart Fehlversuche an der realen Anlage.
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
8 / 18
Notes: ~1,2 min: Zahlen laut ansagen als BEISPIEL. 1 Verwechslung/Tag mal 80 Euro mal 200 Tage. Nutzen 14400 gegen Aufwand 11250. Danach qualitativ: RFID-Gate, zwei getrennte Lager.

## Slide 9
Zeit
Von der Freigabe bis zur Präsentation
Phase | Zeitraum | Ergebnis
Freigabe | Juni 2026 (29.06.) | Thema und Ziele bestätigt
Konzept / Layout | Juli 2026 | Zonen, Tags, W1/W2-Trennung
Umsetzung Kern | Juli–August 2026 | P&P, RFID, W1 Automatik E2E
W2 + Doku + OPC UA | August–September 2026 | W2 SCL, Lasten-/Pflichtenheft, Web live
Stand heute | 19.09.2026 | FIO + OPC UA; HMI-Events und W2-Auto offen
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
9 / 18
Notes: ~50 s: Zeitachse. Kunststoff zuerst war die bewusste Reihenfolge.

## Slide 10
Herausforderungen / Lösungen
Was schiefgehen konnte — und wie es gelöst wurde
Herausforderung | Lösung
W1 und W2 vermischt (gleiche FB-Namen) | Eigene DBs, Merker %M60 / %M70, NW 29 / 28, Kräne 0 / 1
HMI-DB hat RFID-Daten gelöscht | Datenverwaltung kopiert Fachaktuell nur bei Fachwechsel
PUT/GET liest keine optimized DBs | Occupancy-Bytes HRL_Occ_* / HRL_2_Occ_* (%MB400 / %MB407)
PC-WLAN ≠ CPU-Netz; HMI-Ethernet schreibt nicht | PLCSIM Advanced 192.168.0.1; OPC UA 4840 live; HMI-Sim = PLCSIM
F-CPU auf Standard-Sim-Instanz | Neue Advanced-Instanz; CPU bleibt 1518F, kein 1518T
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
10 / 18
Notes: ~1,2 min: Fünf echte Probleme. HMI-Ethernet auf dem Laptop ≠ echtes Panel.

## Slide 11
Projektdurchführung — Vorgehen
Sechs Schritte aus der Freigabe
• 1. Layout, Signale, Betriebsarten Manual / Automatik
• 2. SPS-Bausteine: Förder, Bearbeitung, RFID, P&P, Palettierer, Hochregal
• 3. Lagerverwaltung: DBs, Suchen, Einlagern, Auslagern, Löschen
• 4. HMI: Fach, Status, Meldungen, Regalbelegung
• 5. Factory I/O: Bewegungen und Sensor/Aktor prüfen
• 6. Tests, Fehlerreaktion, Dokumentation (Lasten- und Pflichtenheft)
• Arbeitsweise: zuerst Kunststofflinie komplett, dann Metall als Spiegel mit _W2
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
11 / 18
Notes: ~1 min: Methodik. Danach drei Folien zur konkreten Anlage.

## Slide 12
Projektdurchführung — Anlage
Zwei Linien, fünf Zonen
Zone | Linie A Metall | Linie B Kunststoff
1 | Roh, Roboter A/B, CNC | Roh, Roboter C/D, CNC
2 | Band + Vision | Band + Vision → RFID-Daten
3 | 2-axis Montage | 2-axis Montage
4 | 3-axis P&P, Palettierer, RFID | Palettierer, RFID Write
5 | Hochregal W2 · NW 28 | Hochregal W1 · NW 29
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
12 / 18
Notes: ~1,2 min: Spiegel. W1 = Kunststoff 5B. W2 = Metall 5A.

## Slide 13
Projektdurchführung — RFID und Hochregal
Identität bis ins Fach
• Vision liefert Farbe, Artikel, Typ → RFID-CODE auf die Palette
• Kunststoff: Write wenn Palettierer fertig (Reader 2). Metall: Reader 1 in Zone 4A
• Gate: Palette vor dem Regal UND RFID erledigt — sonst kein Automatikzyklus
• W1 Automatik: State 10 Reader 5, dann freies Fach, Kran 0, Einlagern
• W2 Automatik: kein Reader 0 am Regal → State 10 entfällt; Produkt von 4A
• HMI: 6×9, Fach 1–6 unten; gelber Rand = Ziel-Fach
• Instanzen: fb_Datenverwaltung_Lager_DB ≠ FB_Datenverwaltung_Lager_W2_DB
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
13 / 18
Notes: ~1,5 min: Wichtigste Technik-Folie. Gate und W1≠W2 betonen.

## Slide 14
Projektdurchführung — Software und HMI
Ein Repo, ein OB1, ein Panel
SPS / Repo
Git: scl/ je Zone, docs/ je Kapitel OB1 29 Netzwerke + Plant Start/Stop SCL: Einlagern, Suchen, Automatik OPC UA: Si_Lagerverwaltung_Online live
Bedienen
TP2200 bleibt führend Laptop-Sim: HMI-Verbindung PLCSIM Web: Suche SQLite + Live-Gitter OPC UA
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
14 / 18
Notes: ~50 s: TP vor Web. OPC UA live. HMI-Sim über PLCSIM.

## Slide 15
Ausblick / Erweiterungen
Was als Nächstes kommt
• Warehouse 2: erste Palette Hand und Automatik (ohne Reader 0)
• Zone 1/2: CNC- und Band-Feinsteuerung in OB1 festziehen
• WinCC: Start/Stop %M58 verdrahten, 54-Fach-Animation W1/W2
• Plant-FB in TIA als FUP zeichnen (Rezept liegt vor)
• Sicherheit nach EN ISO 12100 und CE-Dokumentation
• Nicht geplant: ERP, Wasserwirtschaft, reale Mechanik, 1518T
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
15 / 18
Notes: ~1 min: Ausblick konkret. OPC UA ist erledigt — HMI und W2-Auto bleiben.

## Slide 16
Fazit — was ich daraus gelernt habe
• Eine Factory braucht klare Grenzen: Wer ist W1, wer ist W2 — sonst zerstört Copy-Paste die Daten
• RFID nützt nur, wenn das Gate den Prozess wirklich sperrt
• HMI-DBs und Prozess-DBs trennen: jedes Scan kopieren kann Buchungen löschen
• Kommunikation SPS–PC: PLCSIM Advanced und OPC UA — nicht Classic, nicht Laptop-WLAN
• Lastenheft (Was) und Pflichtenheft (Wie) früh schreiben — sonst driftet der Code
• Zuerst eine Linie fertig machen (Kunststoff), dann spiegeln — schneller als beide halb
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
16 / 18
Notes: ~1,2 min: Lernen, nicht noch einmal die Zonen aufzählen.

## Slide 17
Kernaussage
In einem Satz
Zwei Linien, RFID bis ins Fach, Warehouse 1 Kunststoff und Warehouse 2 Metall getrennt, ein HMI — nachgewiesen in TIA und Factory I/O.
Dereje Hailemariam · Abschlussprojekt Weiterbildung · Berlin
17 / 18
Notes: ~20 s: Satz stehen lassen. Dann Folie Ende.

## Slide 18
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Fragen?
Dereje Hailemariam · Berlin · 19.09.2026 Weiterbildung Abschlussprojekt Automatisierungstechnik
Notes: ~45 s: Danke, Fragen. Optional Demo FIO oder Streamlit.